南京医科大学康达学院9#、10#楼外墙出新项目

招标公告

项目编号:KD2018061303

根据计划安排，康达学院拟对9#、10#楼外墙墙面进行出新改造，现对外墙墙面及线条出新改造施工进行招标。凡符合招标要求的施工单位均可以在规定时间内按要求编制投标文件,参与投标。

一、综合说明

1、招标单位：南京医科大学康达学院

2、项目名称：康达学院9#、10#楼宇外墙出新项目

3、建设地点：花果山大道春晖路88号

4、建设规模及施工内容：9#、10#楼宇外墙出新改造外墙面积约4000㎡。主要施工内容要求包括：

（1）现状外墙漆、腻子铲除至抹面砂浆层（人工铲除困难需采用机械砂轮磨除），但不得破坏原有抹面砂浆层、保温层等，如有破坏由中标施工单位按原施工图外墙做法修复（费用由中标单位自理但仍需承担破坏修复保温层质量保修义务）；

（2）现状外墙漆、腻子铲除并打磨平整完毕、存在的裂缝处理等须经甲方验收合格后表面无松散、凸起或颗粒状物，方可进行下一道工序；

（3）采用品牌弹性防水腻子批两边找平，并打磨平整完毕后经甲方验收合格进行下一道工序，外墙漆须使用相融性材料（外墙弹性防水腻子及漆料为统一品牌厂家，按甲方要求提供厂家证明等相应材料）；

（4）一层、顶层外檐底部GRC吊顶现状外墙漆、腻子铲除并打磨平整完毕按上述1-3要求施工，若外檐底部GRC吊顶被损坏应按如下做法恢复原状：50系列轻钢龙骨，壁厚1.2mm，中距同板宽，GRC板吊顶，板厚7mm，板缝采用抗裂措施，面层做法同上述外墙做法。

（5）一层外檐台采用铲除清理后采用防水砂浆找坡，外墙做法参照上述做法；

（6）本项目建议采用吊篮施工（吊篮须经安全检测机构检测合格后方可使用，相关检测合格证明材料在吊篮进场施工使用前提交甲方，否则造成任何后果由中标施工单位承担），并在施工完成后对屋面女儿墙吊篮挂靠檐口按外墙做法重新施工；

（7）中标施工单位须提供该项目专业施工技术方案（除主要施工方案、工艺以及可能存在的外墙裂缝处理方案等还应包括创建文明城市对安全文明施工等方面的影响，若不符合创文创卫要求由中标施工单位自行负责协调处理直至施工完毕验收合格，甲方不承担任何协调费用）。投标时须提供品牌外墙弹性防水腻子、弹性涂料样品，不提供作废标处理。

（8）安全文明施工：楼宇周边绿化保护，须对楼宇外墙周边绿化采取措施覆盖保护，防止绿化被污染或死亡；含施工产生所有垃圾清理清扫清运至校园外，楼宇周边不得有施工漆料、板材；施工造成的扬尘、噪音等环境污染若不符合创文创卫要求，由中标施工单位自行协调城管等相应部门，甲方不承担任何协调费用。签订校园安全文明施工协议。

（9）外墙腻子、漆品牌：建议采用立邦、多乐士、嘉宝莉、美涂士、三棵树等知名品牌，投标时须送样品及面漆色卡。

5、承包方式：包工包料

6、质量要求：符合国家、行业相关工程规范，验收合格

7、工期要求：30日历天，2018年7月15日至2018年8月14日，以甲方书面通知进场时间为准。

二、投标报价

投标人根据招标人提供的图纸、招标清单编制投标报价文件，投标人报价前应认真查看图纸和招标清单，并组织专业技术人员勘探现场，编制文件时应结合施工现场情况以及充分考虑施工期间建材的市场风险和政策调整确定风险系数。投标报价文件按最新工程清单规范、定额进行编制。

三、投标人资格要求

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，工商注册登记在三年（含）及以上。

2、本工程采用资格后审方式，本工程参照苏建规字[2017]1号文有关资格审查条件的规定，以下条件属于资格审查合格条件：
a.独立订立合同的能力；
b.投标人须具备建筑总承包或装饰装修专业三级及以上资质，企业具备安全生产许可证（在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

c.投标人拟派项目负责人须具备建筑工程二级建造师及以上，同时具有安全生产考核合格证（B类）（在有效期内），且必须满足下列条件：
 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:
 ①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
 ②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

所有进场施工工人均须持有高空特种作业证并由中标施工单位按规定为其购买相应施工安全作业保险，并在进场前提交甲方。

3、符合法律、法规规定的其他条件:

a、招标人谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如发现挂靠单位报名，将取消其投标资格,如在招投标过程中发现挂靠单位投标并中标的，将取消其中标资格,投标保证金不予退还。
b、资格审查时提供项目负责人的注册证书（有效期内）、社会保险缴纳明细证明（由当地社保机构出具社保缴纳证明材料，并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章，在本单位缴纳社会保险时间为2018年2月至2018年4月）。其他人员资格要求详见招标文件。

4、投标单位须具有不低于两个3000平方米及以上类似外墙工程业绩（2015年6月-2018年6月三年期间类似工程业绩）。

5、投标人不得存在下列情形之一：

①为本招标项目提供招标代理、造价、设计服务的；

②处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

③因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

④不符合法律、法规规定的其他条件。

⑤本次招标不接受联合体投标。

四、招标流程

1、对符合学院要求的施工承包单位应提交企业相关资料，招标经办人对申请投标单位的资格进行预审并登记，投标人资格由后勤保障处审查合格后（报名截止后3个工作日内）通知符合要求的投标人缴纳投标保证金和招标文件、工程量清单成本费300元。

2、本工程投标保证金捌仟元整，通过审核并缴纳保证金成功后方视为应标成功。无故不参加投标的，扣除保证金的20%作为违约金。中标单位保证金转为工程履约保证金，工程完工后支付（无息）,未中标单位保证金一周内返还（无息）。

3、请投标人（个人无效）在投标报名截止日期之前自行办理投标保证金相关业务，投保保证金缴纳采用投标单位对公账户转账的方式，学院财务处不接受现金缴纳。退还保证金时，由学院对公账户转账至投标单位对公账户，投标人或其代理人不得以个人名义代缴，否则作废标处理。南京医科大学康达学院账户：10440501040007325，开户行：中国农业银行连云港朝阳东路支行。投保保证金缴纳截止时间2018年7月2日17:00，超过截止时间缴纳的作废标处理。

五、投标书

1、法人代表授权委托书，被委托人身份证复印件（若法人代表参加则无需此项，被委托人应为投标人本单位员工，提供社保缴纳证明材料），投标函等；

2、企业营业执照副本、资质证明、税务登记证等文件原件及盖章复印件；

3、相关业绩证明、资质证明、安全生产许可证以及企业认为有必要提供的其他证明文件原件及盖章复印件；

4、项目经理：必须具备二级及以上注册建造师资格，提交原件及盖章复印件审查；

5、投标报价清单（商务标）；

以上材料文件均应加盖投标单位公章，按顺序装订。投标书一式叁份，正本壹份，副本贰份。投标文件应根据招标人提供的项目名称和工程量编制。投标文件须密封并在封口处加盖骑缝公章，封面上务必注明投标单位全称、联系人和联系方式并盖公章，不符合要求的作废标处理。投标文件应由投标代理人密封后带到开标现场，统一交予评标小组。

六、招标报名与技术交底

1、公告时间2018年6月13日---2018年7月3日，报名审核及购买标书截止时间：2018年6月13日---2018年7月2日17:00（节假日除外）；

2、报名审核材料：被委托人单位证明（被委托人应为投标人本单位员工，提供社保缴纳证明材料）及身份证原件与复印件；单位资质证书、安全生产许可、企业经营执照等文件原件及盖公章复印件；项目负责人、技术负责人、项目管理人员资质证明原件及盖公章复印件等。

3、投标人须安排工程造价和施工专业技术人员现场接受技术交底，交底内容包括：招标清单，现场方案等。

4、统一技术交底时间：2018年7月2日16:00-17:00

项目联系人：宋洪毅  联系方式： 0518-80689580

七、开标时间和地点

开标时间： 2018年7月6日上午10:00

地    点： 南京医科大学康达学院行政楼307室

八、其它要求

1、本招标书是合同不可分割的部分，受邀投标单位一旦决定接收本邀标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2、无论何种原因，投标单位未在开标时间到达开标现场或未提交投标书的，将扣除20%的投标保证金以示投标严肃性。

3、无论投标结果如何，投标单位自行承担参加投标有关的全部费用。

4、不符合本招标书要求的标书视为废标。

5、是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此公告。

南京医科大学康达学院

2018年6月13日